ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

NΟΜΟΣ  ΤΟΥ ΗΟΟΚ

- Έννοιες και φυσικά μεγέθη

Δύναμη – Επιμήκυνση και συσπείρωση ελατηρίου – Σταθερά ελατηρίου

- Στόχοι

- Να ελέγχεις πειραματικά αν η επιμήκυνση ενός ελατηρίου είναι ανάλογη της δύναμης που την προκαλεί. Να σχεδιάζεις την αντίστοιχη γραφική παράσταση από τον πίνακα πειραματικών τιμών επιμήκυνσης – δύναμης και να υπολογίζεις τη σταθερά ενός ελατηρίου.

- Να χρησιμοποιείς το ελατήριο και το αντίστοιχο γράφημα επιμήκυνσης – δύναμης για να μετράς το βάρος ενός σώματος.

- Να κατασκευάζεις ένα δυναμόμετρο.

# Θεωρητικές επισημάνσεις

Όταν πάνω σε ένα σώμα ασκήσουμε δύναμη, αυτό παραμορφώνεται. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν πάψει να ενεργεί η δύναμη, το σώμα επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα. Τότε, η παραμόρφωση ονομάζεται ελαστική. Άλλοτε πάλι, όταν πάψει να ενεργεί η δύναμη, το σώμα δεν αποκτά το αρχικό του σχήμα: Η παραμόρφωση είναι μόνιμη. Για παράδειγμα, ένα μαλακό σύρμα λυγίζει εύκολα, αλλά δεν επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα όταν πάψουμε να του ασκούμε δύναμη.

Στην άκρη ενός ακλόνητα στερεωμένου ελατηρίου κρεμάμε ένα βαρίδι, οπότε το ελατήριο επιμηκύνεται. Όταν αφαιρέσουμε το βαρίδι, το ελατήριο αποκτά το αρχικό του μήκος και σχήμα: Η παραμόρφωση του ελατηρίου είναι ελαστική.

Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που επιμηκύνει το ελατήριο, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιμήκυνσή του. Στις ελαστικές παραμορφώσεις η δύναμη είναι ανάλογη με την επιμήκυνση που προκαλεί. Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως νόμος του Hook.

Στη γλώσσα των μαθηματικών ο νόμος του Hook εκφράζεται από τη σχέση:

όπου: F η δύναμη που ασκείται στο ελατήριο, ΔL η επιμήκυνση του ελατηρίου από το αρχικό του μήκος (πριν ασκηθεί η δύναμη F) και k μια σταθερά που εξαρτάται από το ελατήριο.

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα μελετήσουμε τη μεταβολή του μήκους του ελατηρίου σε σχέση με τη δύναμη που την προκαλεί, για να επιβεβαιώσουμε το νόμο του Hook. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε το νόμο του Hook για να μετράμε δυνάμεις και να κατασκευάζουμε δυναμόμετρα.

- Απαιτούμενα όργανα και υλικά

- Ελατήριο

- Βάση στήριξης

- Ορθοστάτης ενός μέτρου

- Ορθοστάτης εξήντα εκατοστών

- Σταυρός

- Δυναμόμετρο 10 Ν

- Βαρίδια 250 g, 500 g, & 1Kg

- Kανόνας 1m

- Πειραματική διαδικασία

- Συναρμολόγησε την πειραματική διάταξη της εικόνας. Πριν αρχίσεις τις μετρήσεις, προσάρτησε στην ελεύθερη άκρη του ελατηρίου το βαρίδι που το συνοδεύει, ώστε να ανοίξουν οι σπείρες του και να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Αφού προσαρτήσεις το βαρίδι, ανοίξουν οι σπείρες και το ελατήριο ισορροπήσει, σημείωσε τη θέση (L0) του ελεύθερου άκρου του στον πίνακα Α.

- Πρόσθεσε, διαδοχικά, όλο και περισσότερα βαρίδια στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου και συμπλήρωσε τον πίνακα Α.

- Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Α τοποθέτησε τα πειραματικά σημεία δύναμης (F) – επιμήκυνσης (ΔL), στο εικονιζόμενο σύστημα αξόνων. Έλεγξε με το χάρακά σου αν αυτά τα σημεία βρίσκονται (περίπου) σε μια ευθεία που διέρχεται από το μηδέν.

- Σχεδίασε την ευθεία που περνάει πλησιέστερα από το σύνολο των σημείων.

- Υπολόγισε την κλίση της ευθείας που σχεδίασες.

Κλίση = ________   N/m

Παρατήρησε ότι σύμφωνα με το νόμο του Hook:

,

η κλίση της ευθείας είναι ίση με τη σταθερά (k) του ελατηρίου. Ώστε η σταθερά του ελατηρίου είναι:

k=_____  Ν/m

Άρα ο νόμος του Hook για το ελατήριο που χρησιμοποιήσαμε στην πειραματική διαδικασία, εκφράζεται με τη σχέση:

F=___ . ____

- Με τη βοήθεια του γραφήματος, του ελατηρίου και του κανόνα, έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μετράμε δυνάμεις. Μέτρησε το βάρος του βιβλίου της Φυσικής:

W=_____ N

- Για να κάνουμε πιο εύκολη τη διαδικασία μέτρησης των δυνάμεων, κατασκευάσαμε το δυναμόμετρο. Πώς λειτουργεί και πώς βαθμονομείται ένα δυναμόμετρο;

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Κ_ΠΜ

# Text boxes

| ΠΙΝΑΚΑΣ Α |
| --- |
| m Kg | F=g.m N | L cm | ΔL=L-L0 cm |
| 0 | 0 | L0= | 0 |