ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

# ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

- Έννοιες και φυσικά μεγέθη

Θερμοκρασία – Θερμόμετρο - Κλίμακα θερμοκρασίας – Θερμοκρασία πήξης του νερού ή τήξης του  πάγου – Θερμοκρασία βρασμού του νερού.

- Στόχοι

- Να προσδιορίσεις πειραματικά το σημείο «μηδέν (0 οC)» και το σημείο «εκατό (100 οC)», σε ένα θερμόμετρο οινοπνεύματος.

- Να κατασκευάσεις μια κλίμακα θερμοκρασίας Κελσίου.

- Να χρησιμοποιήσεις το θερμόμετρο με την κλίμακα που κατασκεύασες, για να μετρήσεις τη θερμοκρασία ενός σώματος.

- Να συγκρίνεις την κλίμακα, που κατασκεύασες με την κλίμακα του θερμομέτρου και να εξηγείς τις τυχόν διαφορές τους.

- Θεωρητικές επισημάνσεις

Η κλίμακα θερμοκρασίας Κελσίου προσδιορίζεται από δύο χαρακτηριστικά σημεία της: Το μηδέν (συμβολικά 0 οC), που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία πήξης του καθαρού νερού ή τήξης του  πάγου και το εκατό (συμβολικά: 100 οC) που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία βρασμού του καθαρού νερού, όταν η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με 1 atm.

Πρέπει ωστόσο, να έχω υπόψη μου ότι:

- Αν το νερό δεν είναι καθαρό, αλλά περιέχει διαλυμένα άλατα, τότε πήζει σε θερμοκρασία μικρότερη του 0 οC και βράζει σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 100 οC.

- Αν η ατμοσφαιρική πίεση είναι μικρότερη της 1 atm, όπως συμβαίνει πάνω στα βουνά, το νερό βράζει σε θερμοκρασία μικρότερη των 100 οC.

- Απαιτούμενα όργανα και υλικά

- Ένα θερμόμετρο εργαστηρίου –10…110 C.

- Ηλεκτρική εστία.

- Δοχείο ζέσης 250 mL.

- Ορθοστάτης και σύνδεσμοι.

- Χάρακας 30 cm.

- Τριμμένος πάγος από νερό βρύσης.

- Λευκό χαρτόνι, μαρκαδόρος οινοπνεύματος, κόλλα.

- Πειραματική διαδικασία

- Συναρμολογώ την πειραματική διάταξη που εικονίζεται στη διπλανή φωτογραφία (εικόνα 2).

- Τοποθετώ το θερμόμετρο έτσι ώστε το κάτω άκρο του (δηλαδή το δοχείο του θερμομέτρου, με το υγρό που διαστέλλεται), να βρίσκεται ολόκληρο μέσα στον τριμμένο πάγο. Περιμένω μέχρις ότου το ελεύθερο άκρο της στήλης του υγρού του θερμομέτρου σταθεροποιηθεί. Όταν συμβεί αυτό, με το μαρκαδόρο σημειώνω τη θέση του άκρου της στήλης, πάνω στο γυάλινο περίβλημα του θερμομέτρου(εικόνα 3, Α).

- Θέτω σε λειτουργία την ηλεκτρική εστία και θερμαίνω το δοχείο με τον πάγο. Παρατηρώ την μετατροπή του πάγου σε νερό και στη συνέχεια την άνοδο της στήλης του υγρού του θερμομέτρου. Ρυθμίζω τη θέση του θερμομέτρου, ώστε το κάτω άκρο του (το δοχείο του με το υγρό) να είναι βυθισμένο, ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού.

- Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, παρατηρώ ότι το ελεύθερο άκρο της στήλης του θερμομέτρου σταθεροποιείται σε μια ορισμένη θέση. Με πολύ προσοχή, σημειώνω τη θέση αυτή, με το μαρκαδόρο, πάνω στο γυάλινο περίβλημα του θερμομέτρου(εικόνα 3, Β).

- Κλείνω την εστία θέρμανσης. Παίρνω το θερμόμετρο και το τοποθετώ πάνω σε ένα λευκό ορθογώνιο χαρτόνι, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. Σημειώνω πάνω στο χαρτόνι τις θέσεις του 0 οC και του 100 οC. Συνδέω τα δύο σημεία με ένα ευθύγραμμο τμήμα.

- Με το χάρακά μου χωρίζω το ευθύγραμμο τμήμα που προέκυψε σε δέκα ίσα τμήματα. Έτσι, προσδιορίζω τις θέσεις των 10 οC, 20 οC,…, 90 οC. Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζω πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα τις θέσεις όλων των θερμοκρασιών από 0 οC έως 100 οC, ανά έναν ή δύο βαθμούς. Έχω κατασκευάσει μια θερμομετρική κλίμακα Κελσίου.

- Κολλάω την κλίμακα αυτή στο θερμόμετρο, ώστε το 0 και το 100 να αντιστοιχεί στα σημειωμένα με το μαρκαδόρο σημεία του θερμομέτρου. Με το θερμόμετρο και την κλίμακα, που κόλλησα σ΄ αυτό, μετράω τη θερμοκρασία του νερού της βρύσης.

- Συγκρίνω το μηδέν και το εκατό της κλίμακας που κατασκεύασα με τα αντίστοιχα σημεία της κλίμακας του θερμομέτρου. Ταυτίζονται; [ΝΑΙ – ΟΧΙ].

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Κάνε ένα σχέδιο, της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποίησες κατά την πειραματική διαδικασία. Ονομάτισε, πάνω στο σχήμα, όλα τα επί μέρους εξαρτήματα που την απαρτίζουν.

- Σύγκρινε τη θέση του μηδενός της κλίμακας που κατασκεύασες, με το μηδέν της κλίμακας του θερμομέτρου. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι δεν ταυτίζονται;

- Σύγκρινε το 100 της κλίμακας που κατασκεύασες, με το εκατό της κλίμακας του θερμομέτρου. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι δεν ταυτίζονται;

- Πώς θα επεκτείνεις την κλίμακα που κατασκεύασες, ώστε να μπορείς να μετράς και αρνητικές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα, τη θερμοκρασία της κατάψυξης του ψυγείου;

Είναι δυνατόν χρησιμοποιώντας αυτό το θερμόμετρο να μετρήσεις την θερμοκρασία που επικρατεί στο εσωτερικό ενός καταψύκτη βαθιάς ψύξης;

Αξιολόγησε την προσπάθειά σου:

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση πέτυχες να:

Προσδιορίσεις πειραματικά τα σημεία μηδέν και εκατό σε ένα θερμόμετρο οινοπνεύματος;

[ΝΑΙ – ΟΧΙ]

Να κατασκευάσεις μια θερμομετρική κλίμακα Κελσίου;

[ΝΑΙ – ΟΧΙ]

Αν τα αποτελέσματα της προσπάθειας σου ήταν θετικά τότε γράψε ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σου. Πρότεινε τρόπους με τους νομίζεις μπορούν να ξεπερασθούν οι δυσκολίες που αντιμετώπισες.    .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Αν η προσπάθεια στο δεν είχε αποτελέσματα γράψε τους  λόγους  για τους οποίους νομίζεις ότι συνέβη αυτό.

# Text boxes

## Σχέδιο πειραματικής διάταξης