ΕΚΦΕ AXAΡΝΩΝ

υπ. Ε. Παπαευσταθίου

« Μελέτη  Ευθύγραμμης  Ομαλά  Επιταχυνόμενης  Κίνησης »

## Φύλλο Εργασίας

ΤΜΗΜΑ:……………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………………………….

# Επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων

- Αφαιρούμε τη χαρτοταινία από το αμαξάκι και την κολλάμε, τεντωμένη, πάνω σε ένα θρανίο.

- Τοποθετούμε την αρχή (Ο) μέτρησης του χρόνου και των μετατοπίσεων στο πρώτο (ή σε όποιο άλλο επιλέξουμε) στίγμα της χαρτοταινίας.

- Σημειώνουμε την πέμπτη, δέκατη, δέκατη πέμπτη κ.ο.κ κουκίδα.

4.	     Το χρονικό διάστημα Δt μεταξύ πέντε (5) κουκίδων είναι 0,02 x 5 = 0,1 s (  αφού η συχνότητα του χρονομετρητή είναι 50 Hz δηλ. στην ταινία αποτυπώνονται 50 κουκίδες  κάθε 1 s , το χρονικό διάστημα μεταξύ 2 διαδοχικών κουκίδων είναι 1/50 = 0,02 s).

5. 	     Με ένα χάρακα ή μια μετροταινία μετράμε κάθε πέντε στίγματα την απόσταση του κινητού από την αρχική του θέση (Ο). Συμπληρώνουμε την 4η στήλη του πίνακα Α με τις διαδοχικές θέσεις του κινητού (x1 ,  x2 , x3 , x4 ,………)

6. 	     Yπολογίζουμε τις μετατοπίσεις  Δx1 , Δx2 , Δx3 …………και συμπληρώνουμε την 5η στήλη του πίνακα Α.

- Σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων θέσης – χρόνου σημειώνουμε τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη των πειραματικών τιμών που έχουμε καταγράψει στον πίνακα Α. Σχεδιάζουμε την πιο απλή – λεία καμπύλη, που διέρχεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σύνολο των σημείων.

- Τοποθετούμε τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών ταχύτητας – χρόνου του πίνακα Α και σχεδιάζουμε την ευθεία που διέρχεται πλησιέστερα στο σύνολό τους.

9.     Υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας που σχεδιάσαμε και απ’ αυτήν, την επιτάχυνση του κινητού.

| Αριθμός κουκίδας | Χρονική στιγμή t (s) | Χρονικό διάστημα Δt (s) | Θέση αμαξιδίου x (cm) | Μετατόπιση Δx (cm) | Ταχύτητα V= Δx / Δt (cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - | x0= 0 | - | - |
| 5 | 0,1 | 0,1 | x1= | Δx1= x1 - x0= | V1= Δx1 /Δt = |
| 10 | 0,2 | 0,1 | x2= | Δx2= x2 - x1= | V2= Δx2 /Δt = |
| 15 | 0,3 | 0,1 | x3= | Δx3= x3 -x2= | V3= Δx3 /Δt = |
| 20 | 0,4 | 0,1 | x4= | Δx4= x4 - x3= | V4= Δx4 /Δt = |
| 25 | 0,5 | 0,1 | x5= | Δx5= x5 – x4= | V5= Δx5 /Δt = |
| 30 | 0,6 | 0,1 | x6= | Δx6= x6 - x5= | V6= Δx6 /Δt = |
| 35 | 0,7 | 0,1 | x7= | Δx7= x7 – x6= | V7= Δx7 /Δt = |

-2-

Γραφικές παραστάσεις Θέσης-Χρόνου [ x=f(t) ]

και ταχύτητας – Χρόνου [V=f(t) ]