# ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΕΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

- Στόχοι

- Θεωρητική μελέτη της αρμονικής ταλάντωσης σώματος δεμένου στην άκρη ελατηρίου.

- Πειραματικός έλεγχος της σχέσης περιόδου – μάζας (m) ταλαντούμενου σώματος. Μέτρηση της σταθεράς (κ) του ελατηρίου από το γράφημα Τ2 - m.

- Μέτρηση της σταθεράς (κ) του ελατηρίου από το γράφημα επιμήκυνσης (ΔL) – δύναμης (νόμος του Hook). Σύγκριση των δύο τιμών του κ

- Θεωρητική ανάλυση

Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου δένω σώμα μάζας m. Το σώμα ισορροπεί. Εκτρέπω το σώμα από τη θέση της ισορροπίας του, πάνω στην κατακόρυφη που διέρχεται από αυτό, και το αφήνω ελεύθερο.

- Δείξε ότι το σώμα θα κάνει ελεύθερη αρμονική ταλάντωση (οι τριβές θεωρούνται αμελητέες).

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

- Δείξε ότι σύμφωνα με τη θεωρία, η περίοδος (Τ) της ταλάντωσης σχετίζεται με τη σταθερά (κ) του ελατηρίου και τη μάζα (m) του σώματος μέσω της σχέσης:

(1)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Η γραφική παράσταση της σχέσης Τ2 – m, είναι μια ________ γραμμή που διέρχεται από την __________ των αξόνων.

- Πειραματική διαδικασία

Απαιτούμενα όργανα: Ορθοστάτης. Ελατήριο. Βαρίδια. Χάρακας. Χρονόμετρο. Ζυγός.

- Συναρμολογώ την πειραματική διάταξη της εικόνας. Κρεμάω στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου βαρίδι μάζας 300g. Το εκτρέπω από τη θέση της ισορροπίας του και το αφήνω να ταλαντωθεί πάνω στην κατακόρυφο που περνάει από το σημείο στήριξης του ελατηρίου. Μετράω το χρόνο 10 πλήρων αιωρήσεων και τον καταγράφω στον πίνακα Α.

- Επαναλαμβάνω το ίδιο με βαρίδια μάζας 500, 700, 900 και 1000g.

- Συμπληρώνω όλες τις στήλες του πίνακα Α.

- Στο σύστημα αξόνων Τ2 – m, τοποθετώ τα αντίστοιχα πειραματικά σημεία του πίνακα Α. Ελέγχω αν τα σημεία αυτά βρίσκονται (περίπου) πάνω σε μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Αν ναι, τη σχεδιάζω.

Η σχέση του Τ2 με το m, είναι γραμμική, όπως προβλέπει η θεωρητική σχέση (1);

### ΝΑΙ – ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ, γράφω τους λόγους ασυμφωνίας θεωρητικής πρόβλεψης – πειραματικών αποτελεσμάτων.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Υπολογίζω την κλίση λ της ευθείας. Από τη κλίση (λ), και με βάση τη σχέση (1), υπολογίζω τη σταθερά κ του ελατηρίου.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Σύμφωνα με το νόμο του Hook, η επιμήκυνση (ΔL) ενός ελατηρίου είναι ανάλογη της δύναμης που το επιμηκύνει (F). Τα μεγέθη F και ΔL είναι ανάλογα:

Η σταθερά αναλογίας κ είναι η σταθερά του ελατηρίου.

- Υπολογίζω τη σταθερά του ελατηρίου με βάση το νόμο του Hook: Κρεμάω ένα βάρος στο ελατήριο, ώστε να ανοίξουν οι σπείρες του. Καταγράφω στον πίνακα Β την ένδειξη του κατακόρυφου χάρακα, που αντιστοιχεί στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου. Η ένδειξη αυτή αντιστοιχεί στο «φυσικό» μήκος του ελατηρίου.

- Κρεμάω στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου, διαδοχικά, βάρη (F) 2Ν, 4Ν, 6Ν, 8Ν και 10Ν. Για κάθε βάρος καταγράφω στον πίνακα Β την αντίστοιχη θέση του ελεύθερου άκρου. Υπολογίζω τις αντίστοιχες επιμηκύνσεις (ΔL) του ελατηρίου και τις καταγράφω στον πίνακα Β.

Στο σύστημα αξόνων F – ΔL, τοποθετώ τα πειραματικά σημεία που προκύπτουν από τον πίνακα Β. Ελέγχω αν τα σημεία βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία που διέρχεται από το σημείο (0,0). Αν ναι, τη σχεδιάζω. Αν όχι, γράφω τους λόγους ασυμφωνίας θεωρητικής πρόβλεψης – πειραματικών αποτελεσμάτων.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Υπολογίζω την κλίση της ευθείας F – ΔL και από αυτήν, τη σταθερά κ του ελατηρίου. Συγκρίνω τις δύο τιμές για το κ, που έχω υπολογίσει. Είναι ίδιες; ΝΑΙ – ΟΧΙ.

Αν όχι, γράφω τους λόγους για τους οποίους οι δύο πειραματικές διαδικασίες οδήγησαν σε διαφορετικές τιμές για την ίδια σταθερά (κ).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Κ_ΠΜ

# Text boxes

| ΠΙΝΑΚΑΣ Α |
| --- |
| m g | χρόνος 10 πλήρων αιωρήσεων, t s | περίοδος, Τ s | T2 s2 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Β |
| --- |
| F N | L cm | ΔL cm |
| 0 | L0= | 0 |