EΚΦΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ – ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ

Τάξη-Τμήμα : ……………….                  Ονοματεπώνυμο : …………………………………………

Ημερομηνία : ……………….

## Στόχοι

- Να διαπιστώσεις πειραματικά την λειτουργία του πυκνωτή ως μέσου αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου.

- Να επεξεργάζεσαι τα δεδομένα της γραφικής παράστασης V = f (t)  ( μεταβολή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή με το χρόνο )

- Να υπολογίζεις με βάση τα πειραματικά δεδομένα την χωρητικότητα C του πυκνωτή.

Θεωρητικές επισημάνσεις

Όταν ένας πυκνωτής χωρητικότητας C , συνδεθεί σε ηλεκτρική πηγή συνεχούς ρεύματος (DC),

στα άκρα του αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού V (t) , η οποία αυξάνεται συνεχώς με το χρόνο μέχρις ότου αποκτήσει την μέγιστη τιμή του, που είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής ε. Τότε λέμε ότι ο πυκνωτής μας φορτίστηκε. Ανάμεσα στους οπλισμούς του έχει δημιουργηθεί ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

Αποσυνδέοντας τον πυκνωτή από την πηγή και συνδέοντάς τον μόνο με μια αντίσταση R, ο φορτισμένος πυκνωτής αρχίζει να εκφορτίζεται.. Έτσι η δυναμική ηλεκτρική ενέργεια του πυκνωτή μετατρέπεται σταδιακά σε θερμότητα Q  στην αντίσταση R λόγω του φαινομένου Joule.

Η σχέση που περιγράφει την  σταδιακή ελάττωση της τάσης στα άκρα του πυκνωτή σε συνάρτηση με το χρόνο είναι η εξής :

Όπου : V0  η αρχική τάση στα άκρα του πυκνωτή (την χρονική στιγμή t0  που αρχίζει η εκφόρτιση )

t   ο χρόνος εκφόρτισης

R  η αντίσταση

C  η χωρητικότητα του πυκνωτή

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε πειραματικά την διαδικασία φόρτισης – εκφόρτισης του πυκνωτή μέσω α) ενός λαμπτήρα και β)μιας αντίστασης.

## Σύνδεση Εξοπλισμού

- Συνδέστε το MultiLog στην σειριακή θύρα του υπολογιστή.

- Συνδέστε τον αισθητήρα τάσης στην θύρα Ι/Ο1 του MultiLog.

- Πραγματοποιήστε την συνδεσμολογία της εικόνας 1:

+	Αισθητήρας τάσης

-

Multilog

- Επιλέξτε έναν πυκνωτή 1000 ή 2200 μF ένα λαμπτήρα 3,8 V και αντιστάτη 1000 Ω.

- Συνδέστε το κόκκινο βύσμα του αισθητήρα τάσης στον ακροδέκτη του πυκνωτή με το υψηλότερο δυναμικό, μιας και ο αισθητήρας τάσης μετράει μόνο με αυτή την πολικότητα.

- Ανοίξτε το MultiLog.

- Ρυθμίστε το MultiLog ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω.  Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, να βραχυκυκλώσετε τους ακροδέκτες του αισθητήρα τάσης, ώστε η τάση να είναι μηδέν, οπότε το MultiLog θα βαθμονομηθεί αυτόματα.

- Μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες παραμέτρους του MultiLog είτε από το πληκτρολόγιο του, είτε από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του DB–Lab ως εξής :

Θυμηθείτε να χωρίσετε τα βύσματα του αισθητήρα τάσης.

| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΥΛΙΚΑ |
| --- |
| Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης (DC) ή 2 μπαταρίες 4,5 V | Πυκνωτής 1000 ή 2200 μF |
| Multilog | Αντιστάτης 1 ΚΩ |
| Αισθητήρας τάσης | Διακόπτης διπλός μαχαιρωτός |
| Λαμπτήρας 3,8 V 0,3 Α | Καλώδια – μπανάνες – κροκοδειλάκια |

### Πειραματική πορεία

Από την γραμμή εργαλείων επιλέγουμε : Καταγραφέας / Πίνακας ελέγχου και κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις : Είσοδος 1 : Τάση     :   25 V

Σημεία     :  500

Ρυθμός    :  50/sec

- Βάλτε το διακόπτη στην θέση “a” και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να φορτιστεί ο πυκνωτής.  Η διαφορά δυναμικού πρέπει να φτάσει στα 9-10 Volt

- Ξεκινήστε το MultiLog μέσω του λογισμικού DB–Lab, πιέζοντας το πλήκτρο Λήψη Δεδομένων (Run) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) ή το εικονίδιο  Λήψη Δεδομένων (Run) από την αριστερή γραμμή εργαλείων.

- Βάλτε τον διακόπτη στην θέση "b".  Ο πυκνωτής θα εκφορτισθεί και η συλλογή δεδομένων θα αρχίσει αυτόματα.  Μια γραφική παράσταση που δείχνει την τάση, θα εμφανισθεί αυτόματα στην οθόνη.

- Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα.

Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 με διαφορετικές αντιστάσεις.  Θυμηθείτε να αποθηκεύετε τα αποτελέσματα κάθε πειράματος με διαφορετικό όνομα αρχείου (χρησιμοποιείστε Αποθήκευση ως (Save as) από το μενού Αρχείο (File)).

Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

1. Στην περίπτωση που ο φορτισμένος πυκνωτής αποσυνδέεται από την πηγή και συνδέεται με τον λαμπτήρα , ο λαμπτήρας ……………………………….έντονα για λίγο και γρήγορα σβήνει.

Η ενέργεια που κάνει τον λαμπτήρα να φωτοβολεί, προέρχεται από τον ………………………

και ήταν αποθηκευμένη στους οπλισμούς του, σαν ………………………….ενέργεια.

Ο πυκνωτής λειτούργησε στο κύκλωμα σαν μέσον αποθήκευσης ηλεκτρικού …………………………

2. Με βάση τα πειραματικά διαγράμματα V= f(t) που προέκυψαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό Dblab Fourier κάνε τους παρακάτω υπολογισμούς και καταχώρισέ τους στον Πίνακα Α :

α. Υπολόγισε την αρχική τιμή V0 της τάσης στα άκρα του πυκνωτή (τάση φόρτισης )

β. Για πόσο χρονικό διάστημα η τάση στα άκρα του πυκνωτή παραμένει σταθερή και ίση με V0 ;

γ. Ποια χρονική στιγμή αρχίζει η εκφόρτιση  του πυκνωτή ;

δ. Ποια χρονική στιγμή τελειώνει η εκφόρτιση  του πυκνωτή ;

##### Πίνακας Α

|  | ΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| α. | αρχική τιμή V0 της τάσης | V0 = Volt |
| β. | Vc = V0 (σταθερή ) | Δt0 = sec |
| γ. | Έναρξη εκφόρτισης | t0 = sec |
| δ. | Τέλος εκφόρτισης Vc = 0 | t = sec |

3. Απομόνωσε 	το τμήμα εκείνο της γραφικής παράστασης που περιγράφει την εκφόρτιση του πυκνωτή ως εξής : Πάνω στο αρχικό και το τελικό σημείο της καμπύλης κάνουμε διπλό αριστερό κλίκ και στη συνέχεια επιλέγουμε από το μενού : Προβολή / Μεγέθυνση

Εναλλακτικά πάνω στο υπάρχον διάγραμμα V= f(t) μπορούμε να σημειώσουμε το σημείο έναρξης εκφόρτισης του πυκνωτή (αρχή πτώσης τάσης στα άκρα του ) , να φέρουμε την κάθετο από το σημείο στον άξονα των χρόνων και να σημειώσουμε την χρονική στιγμή t0= 0 sec.

Με βάση την κλίμακα χρόνου που μας δίνει το mbl, (π.χ. τα 2 sec αντιστοιχούν σε 2,4 cm )

σημειώνουμε τις ενδείξεις στην κλίμακα χρόνου ( ανά 1 sec ) ξεκινώντας από το t0= 0 sec.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε τον Πίνακα Β :

###### Πίνακας Β

| ΤΙΜΕΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ | ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ |
| --- | --- |
| V0 | t0 = 0 sec |
| Vc = V0 / 2 | t1 = sec |
| Vc = V0 / 4 | t2 = sec |
| Vc = V0 / 8 | t3 = sec |

4. Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε την χωρητικότητα του πυκνωτή και θα την συγκρίνουμε με την ονομαστική τιμή (1000 ή 2200 μF).

Απο την σχέση   lnV = ln V0   lnV = ln V0 - lne  lnV0 – lnV =

ln=

(1)

όπου t > 0 αφού μελετάμε το φαινόμενο λίγο μετά την έναρξη της εκφόρτισης του πυκνωτή.

Επέλεξε από τον πίνακα Β, δύο (2) πειραματικές τιμές της τάσης στα άκρα του πυκνωτή V και τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές.

Με βάση την σχέση (1) υπολόγισε πειραματικά την χωρητικότητα του πυκνωτή και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα :

| ΤΙΜΕΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ | ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ (sec) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ C (F) |
| --- | --- | --- |
| Vc = V0 / 2 = | t1 = sec | C1 = |
| Vc = V0 / 4 = | t2 = sec | C2 = |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ Cμ (F) | Cμ = |

Σύγκρινε τώρα την τιμή της Cμ με την ονομαστική C του πυκνωτή.

Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης μεταξύ των δύο τιμών επανέλαβε τις μετρήσεις σου επιλέγοντας 2-4 άλλα σημεία του διαγράμματος V=f(t) .

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν με χρήση του συστήματος Dblab Fourier

| ΤΙΜΕΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ | ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ (sec) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ C (F) |
| --- | --- | --- |
| V0 = 8,64 Volt | t0 = 0 sec |  |
| Vc = 4,28 Volt | t1 = 1,5 sec | C1 = 2, 17 . 10-3 F |
| Vc = 1,85 Volt | t2 = 3,5 sec | C2 = 2,27 . 10-3 F |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ Cμ (F) | Cμ = 2,22 . 10-3 F |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | C = 2, 20 . 10-3 F |

# Text boxes

-

+

#### C

#### R

b

a

ε

C =