Μελέτη Γραμμικής Αρμονικής Ταλάντωσης

με το Σ.Σ.Λ.Α

## Στόχοι

- Να εντοπίσεις με βάση τα πειραματικά δεδομένα και τις γραφικές παραστάσεις που προκύπτουν,

τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος μάζας – ελατηρίου, που εκτελεί Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση (Γ.Α.Τ.) (περίοδος –πλάτος – ταχύτητα – Ενέργεια ταλάντωσης )

- Να επεξεργάζεσαι τα δεδομένα των γραφικών παραστάσεων  χ = f (t) , ΣF= f(t) , V=f (t)

- Να επαληθεύσεις με βάση τα πειραματικά δεδομένα την ικανή συνθήκη για να κάνει ένα σώμα Γ.Α.Τ..

Οδηγίες για την διεξαγωγή του πειράματος

| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΥΛΙΚΑ |
| --- |
| Μάζα 1 Kg συνδεδεμένη με ελατήριο από το σετ μαζών - ελατηρίων του (των οποίων το σύστημα να δίδει ταλάντωση με συχνότητα 0.5 - 2Hz και πλάτος 5 - 20cm). | Ζυγός για μέτρηση της μάζας. |
| Αισθητήρας δύναμης. | Σφικτήρας τύπου C |
| Σύστημα στήριξης (ορθοστάτης με επίπεδη βάση και παρελκόμενα )του αισθητήρα δύναμης και του ελατηρίου. | Μετασχηματιστής AC/DC |
| MultiLog | Αισθητήρας απόστασης (Sonic Ranger). |

## Σύνδεση Εξοπλισμού

- Συνδέστε το MultiLog στον υπολογιστή σας.

- Συνδέστε τον αισθητήρα απόστασης στην είσοδο Ι/O 1.

- Συνδέστε τον αισθητήρα δύναμης στην είσοδο Ι/O 2.

- Ακολουθήστε την συνδεσμολογία

της εικόνας που ακολουθεί

- Κρεμάστε το ελατήριο στον αισθητήρα δύναμης

και γυρίστε το διακόπτη στη θέση50 Ν

- Κρεμάστε τη μάζα στο κάτω άκρο του ελατηρίου.

- Τοποθετείστε τον αισθητήρα απόστασης κάτω από τη μάζα.  H απόσταση της μάζας από τον αισθητήρα πρέπει να είναι από 50cm έως 4.96 m.

- Στερεώστε καλά την επίπεδη βάση του ορθοστάτη πάνω στον πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας τον σφικτήρα τύπου C.5. Ανοίξτε το MultiLog.

- Ρυθμίστε το MultiLog μέσα από το λογισμικό DB-Lab από το μενού Καταγραφέας (Logger) επιλέγοντας τον Πίνακα Ελέγχου: Επιλέξτε στις εισόδους 1 και 2 τους αισθητήρες απόστασης και δύναμης αντίστοιχα.

### Πειραματική πορεία

- Πριν αρχίσει το πείραμα ανοίξτε το DB-Lab 3.2 (είτε είναι συνδεδεμένο το multilog στο υπολογιστή είτε όχι) και από το μενού: Καταγραφέας πατήστε Καθορισμός Νέων Αισθητήρων.

Στην λίστα επιλέξατε επιλέξτε Force_50 και εμφανίζονται οι τιμές βαθμονόμησης αυτού του αισθητήρα. Αλλάξτε τις αντίστοιχες τιμές του στα τετραγωνάκια από -60.92 στο πρώτο σε 60.92

και στο δεύτερο από 60.92 σε -60.92  (Οδηγίες Μπεκιαρίδη , ΕΚΦΕ Σερρών )

Από την γραμμή εργαλείων επιλέγουμε : Καταγραφέας / Πίνακας ελέγχου και κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις : Είσοδος 1 : Διάστημα                              Σκανδαλισμός : Μη ενεργός

Είσοδος 2	 : Force 50 N 		         Σημεία     :  500	     Ρυθμός    :  25/sec

- Όσο το σύστημα βρίσκεται σε ηρεμία (Θέση ισορροπίας ) ανοίξτε το MultiLog μέσω του λογισμικού DB–Lab, πιέζοντας το πλήκτρο Λήψη Δεδομένων (Run) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)

- Στο ίδιο παράθυρο εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα τα γραφήματα θέσης (  απόστασης αισθητήρα – μάζας και όχι απομάκρυνσης από την Θ.Ι ). και Fελ.= f(t) όπου Fελ. η ελκτική δύναμη που ασκείται στο κάτω άκρο (γάντζο ) του αισθητήρα δύναμης απο το ελατήριο.

- Χρησιμοποιήστε τον δείκτη κάνοντας διπλό αριστερό κλίκ στις γραφικές παραστάσεις (παριστάνονται με διαφορετικά χρώματα η κάθε μία ) για να πάρετε τις αρχικές τιμές δύναμης και απόστασης (Fελ.  και χαρχ. ) και καταγράψτε τις τιμές τους στον πίνακα Α.

- Τραβήξτε την μάζα προς τα κάτω και αφήστε την ελεύθερη

Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να σταματήσουν οι οριζόντιες δονήσεις και η ταλάντωση του συστήματος να γίνει κανονική και επιλέξτε απο τον πίνακα ελέγχου/Λήψη δεδομένων για να αρχίσει η καταγραφή.

Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Στο διάγραμμα απόστασης – χρόνου που προκύπτει :

- Ορίστε σαν αρχή των μετρήσεων δύναμης και απόστασης το σημείο ισορροπίας (Θ.Ι.) :

- Από το μενού Ανάλυση (Process) επιλέξτε Περισσότερα… (More…), κοντά στο κουτάκι G1 κάντε κλικ στο πλήκτρο Επιλέξατε (Select) και επιλέξτε τη δύναμη (Force).

- Στο κουτάκι Συνάρτηση (Function) επιλέξτε Γραμμική (Linear).

- Στο κουτάκι C2 εισάγετε την τιμή  –Fελ. (είναι η δύναμη που μετρήσατε προηγουμένως στο στάδιο 3 της Εκτέλεσης Πειράματος).  Κάντε κλικ στο OK και ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται δείχνοντας τη νέα δύναμη.  Προσέξτε ότι τώρα το γράφημα αρχίζει από το μηδέν

- Επαναλάβετε τα τρία τελευταία στάδια για το διάστημα χρησιμοποιώντας την αρχική θέση χαρχ. που έχετε σημειώσει στο τρίτο στάδιο

- Στο διάγραμμα δύναμης – χρόνου που έχει προκύψει  επιλέγουμε με διπλό αριστερό κλίκ ένα χρονικό διάστημα 10 sec και απο το μενού/προβολή/μεγέθυνση παίρνουμε το νέο γράφημα  ΣF= f(t)

- Ορίζουμε την κλίμακα αν χρειαστεί στο διάγραμμα ΣF= f(t) ως εξής : Προβολή/κλίμακα και στο παράθυρο επιλέγουμε Μνημόνευση κλίμακας και ορίζουμε ελάχιστη τιμή και	          μέγιστη τιμή	( αυξάνουμε τα όρια της κλίμακας )

- Επαληθεύστε τη σχέση της δύναμης επαναφοράς προς την απόσταση :

- Έχοντας ανοικτά τα ΄παράθυρα΄ Γραμμική ΣF= f(t)  και χ= f(t) , κάντε αντιγραφή και επικόλληση της ΣF= f(t) στο γράφημα χ= f(t) . Κάντε κλικ στο πλήκτρο  ΧΥ της γραμμής εργαλείων και θα εμφανιστεί η γραφική παράσταση απομάκρυνση/ δύναμη.

- Από το μενού Ανάλυση (Process) επιλέξτε Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression).

- Για μια πιο ξεκάθαρη γραφική παράσταση επιλέγουμε : Προβολή/Οθόνη/χαρακτηριστικά γραφήματος/επιλογή/Force-50 γραμμική παλινδρόμηση/χρώμα μαύρο και για την γραμμική Force-50/πάχος γραμμής (τίποτα).

- Διερευνήστε τη σχέση ταχύτητας – απομάκρυνσης  :

- Ανοίγουμε το αρχείο με την μεταβολή x=f(t) (γραμμική) και από το μενού Ανάλυση (Process) επιλέξτε Παράγωγο (Derivative).  Εμφανίζεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας.

- Αντιγράψτε την γραφική παράσταση της ταχύτητας στη γραφική παράσταση χ=f(t) (χρησιμοποιήστε Αντιγραφή και Επικόλληση).

Για καλύτερη παρατήρηση της σχέσης μεταξύ μετατόπισης – ταχύτητας μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα μεγαλώνοντας τα όρια ( min και max τιμή )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση

Τάξη-Τμήμα : ……………….                  Ονοματεπώνυμο : …………………………………………

Ημερομηνία : ……………….

- Να καταγράψετε τις τιμές της δύναμης  F ελ  και της θέσης (απόσταση απο τον αισθητήρα ) χαρχ.   στον παρακάτω πίνακα :

##### Πίνακας Α

|  | Θέση Ισορροπίας (Θ.Ι.) για το σύστημα ελατήριο - μάζα | ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| α. | αρχική τιμή F ελ. της δύναμης | F ελ. = ( Ν) |
| β. | αρχική τιμή χαρχ. της απόστασης | χαρχ. = ( m ) |

- Να συμπληρώσετε τον πίνακα Β μελετώντας την καμπύλη  χ = f (t)

Πίνακας Β

|  | Φυσικά μεγέθη | ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Εξίσωση που περιγράφει την κίνηση απομάκρυνσης του σώματος απο την Θ.Ι. | χ = |
| 2 | Πλάτος (ανοδική πορεία ) | + Α = |
| 3 | Πλάτος (καθοδική πορεία ) | - Α = |
| 4 | Περίοδος ταλάντωσης | Τ = |
| 5 | Συχνότητα ταλάντωσης | f = |
| 6 | Απομάκρυνση x για t= Τ/2 | χ T/2 = |

Με βάση το διάγραμμα μεταβολής της δύναμης με το χρόνο, να συμπληρώσετε τον πίνακα Γ και να προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις

- Στην διάρκεια μιας περιόδου Τ  η μάζα  m διέρχεται ................ φορές απο την Θ.Ι.

- Όταν το σώμα m περνάει στιγμιαία απο την Θ.Ι. , η συνισταμένη δύναμη που ασκείται

πάνω του είναι ΣF=.............................

- Στο ανώτατο σημείο της τροχιάς (χ=+Α) η ΣF έχει τιμή ...................................

- Η δύναμη με την μετατόπιση παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορά φάσης .....................

Πίνακας Γ

|  | Φυσικά μεγέθη | ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | max τιμή της ΣF (ανοδική πορεία ) | ΣFmax = |
| 2 | Τιμή της ΣF για t= 0 | ΣF αρχ = |
| 3 | Τιμή της ΣF για t= Τ/2 | ΣF Τ/2 = |

- Στη συνέχεια να υπολογίσετε :

α) Την κλίση της ευθείας ΣF=f (χ). με δύο τρόπους  1. Από την εξίσωση ψ=α x + β όπως αυτή δίνεται

από το λογισμικό  και     2. από την γραφική παράσταση (D= εφφ = ……………. )

……………………………………………………………………………………………………………….

β) Σε ποιο φυσικό μέγεθος αντιστοιχεί η κλίση της ευθείας  ΣF=f (χ) που υπολόγισες ;

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Επαληθεύστε τώρα την σχέση θεωρητικής και πειραματικής τιμής του k :

………………….……

όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης όπως την έχουμε υπολογίσει στον πίνακα Β

Σφάλμα μέτρησης  :       %

- Διερευνήστε τη σχέση ταχύτητας - απόστασης:

Ερωτήσεις

- Παρατηρήστε τη διαφορά φάσης μεταξύ των δυο γραφικών παραστάσεων η οποία είναι

ίση με ………………………..

- Στην Θ.Ι η ταχύτητα του σώματος m είναι …………………. και η απομάκρυνση χ έχει

……………………….τιμή

- Στην θέση  + Α  (max απομάκρυνση ) η ταχύτητα είναι ίση με …………………..ενώ η

απομάκρυνση έχει ……………………..τιμή

- Ενεργειακή μελέτη

- Υπολόγισε τώρα την δυναμική – κινητική – Ολική ενέργεια ταλάντωσης σ ένα τυχαίο σημείο από το διάγραμμα V- χ = f(t) και συμπλήρωσε τον πίνακα Δ

- Μπορείς να υπολογίσεις την Εολ. απο το διάγραμμα ΣF=f (χ) ;

....................................................................................................................................

Πίνακας  Δ

| Χρονική στιγμή t = (sec) Eολική (J) | t(Θ.Ι.) = |
| --- | --- |
| Θέση ψ= (m) | Ταχύτητα V= (m/sec) | Ολική Ενέργεια | Ολική Ενέργεια |
| U== | K = = | Εολ. = Κ + U = | Εολ. = = |

- Ακολουθούν ενδεικτικές πειραματικές μετρήσεις – διαγράμματα :

| Μάζα - Βάρος Στο άκρο του ελατηρίου | Επιμήκυνση (Δl) από το αρχικό μήκος (lo) του ελατηρίου (cm) Δl = l - lo | Σταθερά του ελατηρίου κ=F/Δl (Ν/m) |
| --- | --- | --- |
| Μάζα (m) (g) | Βάρος (F) (N) |  |  |
| 500 | 5 | 18,6 | 26,3 |
| 1000 | 10 | 38 | 26,9 |
| Μ. ΟΡΟΣ k 1 – k 2 | k = 26,6 |
| ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣF = f(x) | εφφ=D=k=26,6 |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ k ( Περίοδος Τ = 1,23 sec ) | k = 26,12 |

| Χρονική στιγμή t = 1,07 (sec) Eολική (J) | t = 0,81 s |
| --- | --- |
| Θέση ψ= 0,027 (m) | Ταχύτητα V = 0.373 m/sec (m/sec) | Ολική Ενέργεια | Ολική Ενέργεια |
| U== 0.00998 (J) | K = = 0.0695 (J) | Εολ. = Κ + U = 0.079 (J) | Εολ. = = 0.076 (J) |
| Ολική Ενέργεια Εολ. απο το διάγραμμα ΣF=f (χ) : Εολ. = εμβαδόν = 0.082 (J) |

Δύναμη ελατηρίου-απόσταση απο αισθητήρα = f (t)

Δύναμη (Σ F ) = f(x)

απομάκρυνση = f(t)

Ταχύτητα – απομάκρυνση = f(t)

Δύναμη επαναφοράς = f(t)

# Text boxes

Τ =